## Slide 1
智慧医疗入口产品线规划思路
2017.10

## Slide 2
目 录
Content
1、 综述
2、 移动扩展坞
3、 自助机

## Slide 3
1、 综述

## Slide 4
综述
以手机APP为外围枢纽，以自助机为重点环境支撑，以移动扩展坞为补充
重点方向：自助支付-手机支付-无卡支付为产品主要突破路线
补充方向：自助机和HIS的深度互联
愿景：打造医院手机通

## Slide 5
2、 移动扩展坞

## Slide 6
目 录
Content
1、 产品设计的出发点
2、 产品主要功能
3、 产品设计方案创意汇总

## Slide 7
1
产品设计的出发点
现状：
自助机太贵，壁挂式自助机也在万元左右，中小医院上不起
纯手机支付无法读取社保卡
医生诊间结算需要流程改造，且医生操作需要时间
期望有一种解决方案：
作为纯手机app和自助机的有益补充，以低廉的价格使得中小医院的面积部署成为可能，彻底替代收费窗口
移动支付扩展坞

## Slide 8
2
产品主要功能
识别社保卡信息
和HIS通讯获得患者支付信息
和手机配合完成支付
移动支付扩展坞-核心功能
移动支付扩展坞-拓展功能
识别身份证，院内就诊卡信息
支付凭条打印功能

## Slide 9
3
产品方案创意汇总
A
应用场景描述
（前提：患者需要有一部智能手机，且下载了手机APP，同时患者微信或支付宝账号内有充足余额）
场景
0、患者打开手机APP进入付费界面
1、在读卡器内放置社保卡
2、患者在读卡器手动触发读卡开关（此开关为触发式）
3、在APP内输入社保卡密码
4、根据APP提示的应支付金额进行支付
产品形态
一台工控机（成本1000元内）+USB集线器（20口成本300元）+20个读卡触发开关（单个成本控制在30元以内）
即 当20台社保卡读卡器满载后，单个读卡器增加30+（1000+300）/20=100元成本
若工控机部分由院方采购，则我方提供的产品形态为：
UCB集线器（20口成本300元）+20个读卡触发开关，则单个读卡器只需增加45元成本，
（以上成本未涵盖线材等辅料成本）

## Slide 10
3
产品方案创意汇总
A
优势劣势
优势：部署便宜
劣势：
操作逻辑不直观，患者学习成本高，
usb线最长有效距离5米，实际应用局限性很大
研发分解
工业设计：触发开关模具设计
硬件：社保卡外接手动触发开关电气线路设计
软件：工控机内应用+手机app改造（HIS和工控机应用及appserver接口）
研发难点与风险与规避
难点：
硬件：在30元成本内完成开关的模具及电路
多台读卡器如何利用一台PC与社保中心通讯
风险与规避：
综合调试风险（研发前先搭建测试外部模拟环境）
硬件很难按照30元成本完成研发（尽量采用公模，避免模具成本增加）
人员需求
工业设计（主要是完成硬件的结构设计）
硬件设计（主要完成硬件元器件的选型，电路设计等工作）
工控机软件工程师（完成内部应用软件研发，推荐c）
工控机接口软件工程师（完成应用软件和HIS，以及社保的接口程序研发）
APP软件工程师（完成手机APP的改造）
APP-server应用软件工程师（完成app server端软件开发工作）
（硬件生产管理及实施管理未计算）
研发里程碑
10月15日：产品形态确认
10月31日：产品研发团队建立完成并开始技术路线实验
11月31日：技术路线验证完毕，根据调整的技术方案进行原型机设计及软件研发
12月31日：原型机生产完毕，进入实际场景测试。
测试1个月后，产品定型，形成bom单，进入试用型生产

## Slide 11
3
产品方案创意汇总
B
应用场景描述
（前提：患者需要有一部智能手机，同时患者微信或支付宝账号内有充足余额）
场景
0、患者手动触发开关
1、根据液晶提示文字在在读卡器内放置社保卡
2、患者根据液晶提示文字在密码键盘上输入密码
3、液晶屏内显示需支付金额及支付宝与微信的混合支付二维码
4、患者扫码支付
5、液晶显示支付结果
产品形态
开关+密码键盘 成本约50元
单色液晶面板 成本约50元
嵌入式模块 成本约100元
模具加辅料 成本约50元（模具需支持社保卡读卡器外挂以及凭条打印与非接触卡读卡器拓展）
（以上成本未涵盖线材等辅料以及读卡器成本）
注：为了快速迭代，初期产品形态为社保卡读卡器以485协议直接通过485集线器与前置机连接，这样省却了社保卡读卡器嵌入式接口的开发周期

## Slide 12
3
产品方案创意汇总
B
优势劣势
优势：部署便宜，操作无支路
劣势：
485布线需要专业培训，且无法利用先用网络
一个设备需要连接网线和485线，客户教育成本增加
研发分解
工业设计：触发开关模具设计
硬件：社保卡外接手动触发开关电气线路设计
软件：工控机内应用+手机app改造（HIS和工控机应用及appserver接口）+嵌入式软件开发
研发难点与风险与规避
难点：
模具的拓展性以及嵌入式软件与前置机软件的边界定义
多个读卡器如何与社保中心通信
风险与规避：
综合调试风险（研发前先搭建测试外部模拟环境）
嵌入式软件的用例测试匮乏造成现场问题很难定位（专业测试外包？）
人员需求
工业设计（主要是完成硬件的结构设计）
硬件设计（主要完成硬件元器件的选型，电路设计等工作）
嵌入式软件工程师（完成嵌入式软件的开发）
工控机软件工程师（完成内部应用软件研发，推荐c）
工控机接口软件工程师（完成应用软件和HIS，以及社保的接口程序研发）
APP软件工程师（完成手机APP的改造）
APP-server应用软件工程师（完成app server端软件开发工作）
（硬件生产管理及实施管理未计算）
研发里程碑
10月15日：产品形态确认
10月31日：产品研发团队建立完成并开始技术路线实验
11月31日：技术路线验证完毕，根据调整的技术方案进行原型机设计及软件研发
12月31日：原型机生产完毕，进入实际场景测试。
测试1个月后，产品定型，形成bom单，进入试用型生产

## Slide 13
3
产品方案创意汇总
C
应用场景描述
（前提：患者需要有一部智能手机，同时患者微信或支付宝账号内有充足余额）
场景
0、患者手动触发开关
1、根据液晶提示文字在在读卡器内放置社保卡
2、患者根据液晶提示文字在密码键盘上输入密码
3、液晶屏内显示需支付金额及支付宝与微信的混合支付二维码
4、患者扫码支付
5、液晶显示支付结果
产品形态
开关+密码键盘 成本约50元
单色液晶面板 成本约50元
X86 工控主机 成本约1000元
模具加辅料 成本约200元（模具需支持社保卡读卡器外挂以及凭条打印与非接触卡读卡器拓展）
（以上成本未涵盖线材等辅料以及读卡器成本）

## Slide 14
3
产品方案创意汇总
C
优势劣势
优势：部署方便，操作无支路，开发资源丰富
劣势：贵！
研发分解
工业设计：触发开关模具设计
硬件：社保卡外接手动触发开关电气线路设计
软件：工控机内应用+手机app改造（HIS和工控机应用及appserver接口）+X86终端机软件开发
研发难点与风险与规避
难点：
无
风险与规避：
综合调试风险（研发前先搭建测试外部模拟环境）
人员需求
工业设计（主要是完成硬件的结构设计）
硬件设计（主要完成硬件元器件的选型，电路设计等工作）
工控机软件工程师（完成内部应用软件研发，推荐c）
工控机接口软件工程师（完成应用软件和HIS，以及社保的接口程序研发）
APP软件工程师（完成手机APP的改造）
APP-server应用软件工程师（完成app server端软件开发工作）
（硬件生产管理及实施管理未计算）
研发里程碑
10月15日：产品形态确认
10月31日：产品研发团队建立完成并开始技术路线实验
11月31日：技术路线验证完毕，根据调整的技术方案进行原型机设计及软件研发
12月31日：原型机生产完毕，进入实际场景测试。
测试1个月后，产品定型，形成bom单，进入试用型生产

## Slide 15
总结：
若能解决嵌入式系统的开发资源问题，建议就B方案进行深化

## Slide 16
3、 自助机

## Slide 17
研发重点
业务接口标准化
业务功能可配置
运维工具
硬件接口
还有吗？
是否有重点

## Slide 18
研发重点
接口类-解耦
系统
院内系统复接器-解决院内his等接口
支付接口池-解决银联，支付宝，微信等支付
硬件
控件管理池
运维工具
测试模拟
简化安装包与客户端的自动更新与配置
开机自检与显示
自动对账辅助工具
通过解耦实现分别迭代
根据接口解耦模拟对方系统，确保实施前的测试充分
核心系统
用户体验

## Slide 19
THINKS